## Slide 1
WEEKLY REPORT · 2026-10-15
工业表面缺陷检测系统
本周进展汇报
板端选型实测 · 质量瓶颈归因 · 评估集重建与重训
2×2
板端 A/B 实测
81.7%
高置信漏标率
100 轮
分层重训进行中
项目组 · 2026-10-15

## Slide 2
目录
3 章 · 14 页 · 2026-10-12 ~ 10-15
这一周的主线
不是加功能，而是把「尺子」校准——先定板端配置，再确认评估集本身是否可信。
一句话结论：模型精度被评估集的漏标系统性低估，约 2.5 ~ 3.5pp。
板端落地与选型验证
新模型、新阈值上线前，先用 300 张 holdout 做四格实测，让数据决定配置。
质量瓶颈归因
mAP 卡在 0.72：先排除背景误报与 NMS，再定位到真正的原因。
评估集重建与重训
全池分层重划分让 39 类样本均衡，再按新评估集重训 100 轮。
DD
工业表面缺陷检测系统 · 周报
02 / 14
01
02
03

## Slide 3
01
CHAPTER 01
板端落地与选型验证
新模型、新阈值，到底该上哪一个？用实测数据说话。
03 / 14

## Slide 4
上线前先做一次四格对照
把模型与阈值当作两个独立变量，正交组合
两个变量，四种组合
上线前不赌「新的一定更好」：把「模型」与「阈值」拆成两个变量，正交组合成四格，逐格实测再定。
判据：300 张 holdout（seed 20261013），走真实板端 socket 送检，NMS / 匹配口径统一。
模型：旧 50 轮 vs 新 100 轮（e100）
阈值：统一 0.20 vs 13 类标定
统一 0.20
13 类标定
旧 50 轮
A
旧 50 轮 + 统一 0.20
D
旧 50 轮 + 13 类标定
新 e100
B
新 e100 + 统一 0.20
C
新 e100 + 13 类标定
DD
工业表面缺陷检测系统 · 周报
04 / 14

## Slide 5
四格实测：最优是「旧模型 + 统一阈值」
300 张 holdout · 板端真实 socket · NMS / 匹配口径统一
Chart: 
| A 旧 50 轮 + 统一 0.20 | D 旧 50 轮 + 13 类标定 | B 新 e100 + 统一 0.20 | C 新 e100 + 13 类标定
F1 | 0.7376 | 0.7295 | 0.7162 | 0.7064
最优配置
A
旧 50 轮 + 统一 0.20，F1 达到 0.7376
四格里 A 最高
新模型、新阈值单独换上，都没能超过现有配置；两者叠加（C）反而是四格最低。
DD
工业表面缺陷检测系统 · 周报
05 / 14

## Slide 6
换模型、换阈值，都在伤指标
两个变量的边际效应，都是负的
换模型：旧 50 轮 → 新 e100（同为统一 0.20）
F1 0.7376 → 0.7162，召回 0.7026 → 0.6618
−0.0214
换阈值：统一 0.20 → 13 类标定
旧模型 0.7376 → 0.7295；新模型 0.7162 → 0.7064
−0.0081
旧模型口径
两条路都在掉分 —— 维持现有配置，不换。
说明：两代模型的 best.pt 都在同一份原始 val 上选轮，holdout 被选择污染，差异约 2σ；方向上可信，铁证仍待下一章的分层重训。
据此完成的动作
板端回滚到配置 A
即 10-09 已验证的生产态；单进程运行，冒烟 6/6 帧正常。
链路忠实性校验
同条件板端 F1 0.7064 vs 离线 0.7062，偏差 0.5% —— 板端后处理链路与离线一致。
DD
工业表面缺陷检测系统 · 周报
06 / 14

## Slide 7
02
CHAPTER 02
质量瓶颈归因
mAP 卡在 0.72 —— 是模型不行，还是尺子不准？
07 / 14

## Slide 8
先排除：不是背景误报，也不是 NMS 太松
三个候选解释，逐个用实测数据检验
假设 01
已排除
瓶颈是背景误报？
在 200 张纯背景图上，模型产出 0 个误检框（仅 1 张出现 1 个 conf=0.011 的极弱框）。背景零误报 → 负样本过采样、背景难例挖掘都没有收益空间。
假设 02
已排除
是 NMS 卡得太松？
与其它预测框 IoU ≥ 0.30 的 FP 只占 20.1%。把 NMS 从 0.45 收紧到 0.25 模拟一遍：FP 减 302，但 FN 增 109，F1 只涨 0.0039 → 不是解药。
假设 03
已排除
是阈值放得太低？
per-class 阈值只能压住 conf 低于 0.33 的那一半低置信 FP，代价是召回同步下降——实测 F1 −0.008 ~ −0.010。它只是取舍旋钮，不是精度杠杆。
三个方向全部排除 → 问题既不在模型能力，也不在后处理参数。
DD
工业表面缺陷检测系统 · 周报
08 / 14

## Slide 9
真正的瓶颈：评估集自己漏标了
2647 个 FP，100% 出自有缺陷的图
高置信未匹配检测中，「预测类别 == 图内已有类别」占比
81.7%
196 / 240，取自 conf≥0.45 且 IoU 低于 0.20 的框
随机情况下的同类率基线
7.2%
若模型是在「臆造」，同类率应接近这个数
模型是在找缺陷，不是画框
同类率约为随机基线的 11 倍，且框偏移组（IoU 0.25~0.50）同类率高达 97.4%。这说明模型识别出的是图内真实存在、但没被标注的同类缺陷实例。
修正标注后的指标上界
若把「同类 + 高置信」的未匹配检测都视为漏标回收：F1 由 0.7108 升至 0.7507（+4.0pp）；按 60~80% 的人工确认率折算，实际预期 +2.5 ~ 3.5pp。
DD
工业表面缺陷检测系统 · 周报
09 / 14

## Slide 10
46 页核对表，逐张看过了
红框 = 模型预测 · 绿框 = 已有标注
怎么核的
把 695 个漏标候选按置信度分三档，裁图拼成 46 页核对表；逐张比对模型预测与已有标注，判断是「模型出错」还是「标注缺失」。
≈ 85%
已目检 high-conf 8 页共 143 个候选，其中约 85% 判为真漏标——红框圈住 patches 暗斑、inclusion 细长夹杂、横向压入氧化皮纹理，附近确实没有绿框。
存疑集中在 water_spot / oil_spot 等亮面区域，可能与反光混淆，需结合原图与产线光照再判。
DD
工业表面缺陷检测系统 · 周报
10 / 14

## Slide 11
03
CHAPTER 03
评估集重建与重训
尺子先校准，再量模型。
11 / 14

## Slide 12
让每个缺陷类在验证集里都有足够样本
全池 26243 张，按类分层重划分
旧划分的问题
原 val 里 16 个类的框数不足 100，个别类只有个位数——单类指标基本是噪声，弱类结论不可信。
做法：小类留 50% 验证、中类 35%、大类 20%，保证每类都有足够样本。
新 train
20329
新 val（cal / holdout）
5911 (2891 / 3020)
39 类 val 框数下限
≥ 30
Chart: 新 val 中样本最少的 8 个类（框数）
| oxide_scale_plate | striated_scale | blocky_scale | external_fold | iron_scale_compression | cutting_opening | longitudinal_crack | water_slag_mark
新 val 框数 | 32 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67
注：重划分修的是「评估可信度」，不是模型精度——尺子准了，之后测出来的数字才算数。
DD
工业表面缺陷检测系统 · 周报
12 / 14

## Slide 13
100 轮重训完成 · 新基线已锁定
按新评估集重训并完成统一口径评估 · 截至 2026-10-15 16:58
0.7159
holdout F1 · 项目统一口径
已交付
100 轮 mAP50（ultralytics 同步 val）
0.7808
全程最高 0.78217（第 96 轮）
标定 F1 (per-class)
0.7135
较 uniform -0.0024（无收益）
与 50 轮基线对比：mAP50 +0.7pp（0.775 → 0.78217）， 但 holdout F1 与板端配置 A（旧 50 轮 + uniform 0.20 → 板端 F1 0.7376）不同 val 集，不可直接比。
客观说明
① holdout F1 = 0.7159 取自新分层 val 3020 张（cal 2891 标定，holdout 3020 报数）；
② per-class 标定 F1 -0.0024（FP -106 / FN +79），与 2×2 AB 实测一致：39 类 per-class 阈值整体无收益；
③ 弱类 waist_folding 0.378 / dark_scratches 0.515 / crease 0.526 仍为老问题；产物 _eval_steel39_strat.json + .md。
下一步
✓ ① 新 val 统一口径评估（已交付）
holdout F1 = 0.7159；标定无收益已确认；逐类报告与原始 JSON 已落盘。
② 上板决策（同集对比）
把 100 轮 + uniform 0.20 上板，与配置 A 在同 300 张旧 holdout 上做 2×2 实测，给出"是否替换"的直接证据。
③ 标注修复（可选）
候选清单已备好（train 侧 499 个），需人工确认；val 侧禁止补框以保独立性。
当前不盲切：100 轮在 3020 张 holdout 上 F1 = 0.7159，旧模型在 300 张 holdout 上 F1 = 0.7376，val 集与口径不同，需上板同集对比后再定。
DD
工业表面缺陷检测系统 · 周报（v3）
13 / 14

## Slide 14
81.7%
高置信未匹配框的同类率
尺子准了，数字才算数
2×2 板端实测 · 81.7% 漏标率 · 100 轮分层重训
项目组 · 2026-10-15