## Slide 1
深度学习 · 缺陷检测 · 边缘部署
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统
模型训练与边缘部署分析报告
数据集构建 · 负样本闭环 · 双模型级联 · 类别扩展 · 板端工程闭环
16 类
缺陷类别体系
已实测部署 6 类（NEU-DET 热轧带钢）
扩展至 16 类全链路，扩展类待重训
0.7393
mAP50（holdout 隔离口径）
182 张隔离集汇报，调参只用 cal 178
与全 val 口径 0.783 不可混用
0%
域外误检（DAGM 无缺陷图）
基线模型原本高达 64.4%
由双模型级联压制到零
报告日期：2026-09-22 数据截止：类别体系扩展与上位机联调完成（09-22）；板端级联服务生产运行
第 1 页 · 共 10 页

## Slide 2
项目总览：从数据闭环到双模型级联上板
方向：把热轧带钢表面缺陷检测跑在 RK3588 上 —— 数据集 → 基线训练 → 负样本闭环 → 级联架构 → 口径冻结 → 工程收尾 → 类别扩展
16 类
缺陷类别体系（实测 6 类）
NEU-DET 每类 300 张；扩展类待重训
0.7393
holdout mAP50（隔离口径）
Precision 0.6619 / Recall 0.7757
0%
域外误检（DAGM 负样本池）
基线 64.4%，级联后归零并保持
196ms
板端推理延迟 p50
609 帧实测，p95 216ms，约 5 FPS
推进时间线
09-14 ~ 09-17
数据集与基线训练
NEU-DET 1800 张入训；_640 基线全 val mAP50 0.783；增强集经查为"假增强"，已修复并验证
09-18
负样本闭环（发现 tradeoff）
DAGM 6000 张无缺陷图入训：误检 64.4% → 0%，但 180 图 top1 97.8% → 95.6%
09-19
双模型级联上板（破局）
filter 判有无 + _640 判类别：误检 0% 与 top1 97.8% 兼得，上位机协议零改动
09-20
评估口径冻结
val 360 切 cal 178 / holdout 182；统一评估脚本 + 6×6 混淆矩阵，结论不再自证
09-21 ~ 09-22
工程收尾 · 类别扩展 · 联调
step 按需推帧 + 四套长期机制挂机；类别 6 → 16 类全链路打通，上位机口径与配色修复
主线结论
主矛盾：不是精度不够，而是"误检与 top1 的 tradeoff"。
破局方式：不靠调参，靠结构 —— 双模型级联把两个目标拆给两个模型。
口径纪律：调参只用 cal，汇报只用 holdout，避免评估集过拟合。
当前重心：从"训得更好"转向"跑得更稳"，并把类别体系扩到 16 类。
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统 · 模型训练与边缘部署分析
第 2 页 · 共 10 页

## Slide 3
数据集构成：正样本 + 域外负样本双源
NEU-DET 提供"有缺陷"的判别能力，DAGM 2007 无缺陷图提供"什么不是缺陷"的约束 —— 后者是误检归零的前提
数据来源与角色
数据集
角色
规模
NEU-DET（热轧带钢 6 类）
主底料
1800 张（train 1440 / val 360）
评估切分（val 派生）
口径隔离
cal 178（调参）/ holdout 182（汇报）
增强集 aug2
实验用（已证无效）
5760 图 / 5760 签，0 孤儿标签
DAGM 2007 无缺陷图
域外负样本
6000 张（train 4800 / val 1200），空标签
180 张真实图
端到端验证
独立于训练/评估，只用于 top-1 实测
标签审计（198 张抽检）
跨类标注 18 张（9.1%），集中在 scratches ↔ inclusion —— 这两类本身是"竖直暗条纹"的形态近亲。其余无标注噪声，判定为可接受现状，暂不返工。
训练图构成（负样本混合口径）
54.5%
45.5%
缺陷标注图 5760
无缺陷负样本 4800
为什么要单独引负样本
NEU-DET 每张图都带缺陷框，模型从未见过"正常纹理"，等于只学了边界的一侧。
实测：NEU 干净裁块误检 35.5%，DAGM 无缺陷图误检 64.4% —— 换一种纹理就崩，是典型的域外泛化缺口。
数据治理教训
早先"增强集"经查为假增强（cv2 写中文路径静默失败，1440 原图 + 4320 孤儿标签）。已修复并把数据体检固化为训练前置步骤。
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统 · 模型训练与边缘部署分析
第 3 页 · 共 10 页

## Slide 4
六类缺陷与强弱分布（holdout 182 张）
数据上 6 类完全均衡（每类 300 张），但模型表现分化明显 —— 强弱差距不在样本量，在类间形态相似度
各类 Recall（holdout，阈值 0.20）
patches
0.922
pitted_surface
0.822
scratches
0.810
inclusion
0.776
rolled-in_scale
0.734
crazing
0.597
强 R ≥ 0.80
中 0.70 ~ 0.80
弱 R < 0.70
强类：形态独立
patches R 0.922 / P 0.866，pitted_surface R 0.822，scratches R 0.810。纹理特征显著，不易与其它类混淆。
中间类：与近亲互串
inclusion R 0.776 / P 0.667，rolled-in_scale R 0.734 / P 0.580。inclusion ↔ scratches 是 Top-1 混淆对，二者都是竖直暗条纹。
弱类 crazing：特征问题
R 0.597 / P 仅 0.483。阈值扫描（0.20 以下无 TP 增量）与专项微调（整体 −24pt）两条路都试过且都失败 —— 需换数据源，不是调参能救的。
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统 · 模型训练与边缘部署分析
第 4 页 · 共 10 页

## Slide 5
模型训练演进：7 次实验与 2 次失败
最终部署的 neu_yolo11n_640 不是"分数最高"的那次，而是唯一同时满足精度、误检、可部署三项的那次
实验
mAP50
数值
结论
neu_yolo11n · 80 轮 · 640
0.651
基线起点
neu_yolo11n_aug · 60 轮 · 320
0.750
训练/推理分辨率失配
_640 · 200 轮 · 640（部署主力）
0.783
holdout 0.7393，板端权重来源
aug2 · 真增强 5760 图
0.775
不如基线，已禁用
negdagm 1:1（含负样本）
0.730
holdout 口径，误检 0%
negdagm_half 1:2
0.722
比例解不开 tradeoff
crazing_focus 专项微调
0.502
灾难性遗忘，不可部署
失败 1：数据增强不涨点
真增强集 5760 图训出来 0.775，反而不如 1440 图的 0.783。NEU 类间差异大、类内差异小，通用增强带来的增量有限。
失败 2：弱类专项微调
只喂 crazing + 负样本，30 轮后本类 R 仅 +1.4pt，其余 5 类最多掉 52pt。单类微调在多类检测上风险极高。
口径提醒
上表 0.651 / 0.750 / 0.783 / 0.775 为全 val 360 张口径（历史演进记录）；后三行为holdout 182 张口径。
另有合成数据 0.959 —— 那是合成集成绩，不得作为 NEU 成绩引用。
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统 · 模型训练与边缘部署分析
第 5 页 · 共 10 页

## Slide 6
六类识别准确度：Recall 与 Precision 双看
holdout 182 张、统一阈值 0.20 —— 整体 mAP50 0.7393 / mAP50-95 0.4087 / P 0.6619 / R 0.7757
Recall（查全）
Precision（查准）
patches
0.922
0.866
pitted_surface
0.822
0.685
scratches
0.810
0.718
inclusion
0.776
0.667
rolled-in_scale
0.734
0.580
crazing
0.597
0.483
最强：patches
R 0.922 / P 0.866，双指标都是全类第一。斑块状缺陷轮廓闭合、与背景对比强，是本任务里最容易学的形态。
最弱：crazing
R 0.597 / P 0.483。龟裂纹路细密且与背景纹理连续，模型特征区分度不足；阈值与微调两条路都已证无效，判定为数据上限问题。
交叉混淆：scratches ↔ inclusion
180 张真实图 top-1 实测 97.8%，误差全部落在这两类之间；数据集 9.1% 跨类标注也集中于此。
阈值结论
per-class 阈值（0.16 / 0.30）在 cal 上几乎与统一 0.20 等价，scratches 召回反而 −4pt —— 已验证可统一回 0.20，简化板端代码。
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统 · 模型训练与边缘部署分析
第 6 页 · 共 10 页

## Slide 7
破局：负样本闭环与双模型级联
误检与 top-1 的 tradeoff 用调参解不开 —— 最终靠把两个目标拆给两个模型绕开
STEP 1 · 发现真问题
模型没学过"什么不是缺陷"
NEU-DET 每张图都带缺陷框，决策边界只有一侧。
实测误检率：NEU 干净裁块 35.5%；换成 DAGM 2007 无缺陷图直接 64.4%。
误检框里 60% 被判成 crazing —— 模型把所有高频纹理噪声都当龟裂。
→
STEP 2 · 尝试与失败
加负样本重训，tradeoff 出现
把 DAGM 无缺陷图按比例混入重训：
误检 64.4% → 0%，但 180 张真实图 top-1 97.8% → 95.6%。
1:1 与 1:2 两档比例都试过，都停在 95.6% —— 比例调不出两全。
→
STEP 3 · 结构性破局
级联：一个判有无，一个判类别
一级 negdagm_filter 只回答"有没有缺陷"，0 框直接放行；
二级 best_neu6_640 才做 6 类精判。
两个目标各有专责，不再互相挤压。
输入帧
板端相机 / 上位机推图
→
一级 · negdagm_filter.rknn
FP16 / 7.5MB · 含负样本训练 · ~70ms · 0 框 → OK
→
二级 · best_neu6_640.rknn
FP16 / 7.5MB · 6 类精判 · ~140-215ms
→
结果回传
协议与单模型版一致
0%
域外误检（基线 64.4%）
97.8%
180 图 top-1（未退化）
0.7393
holdout mAP50（不掉点）
196ms
板端 p50 延迟（约 5 FPS）
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统 · 模型训练与边缘部署分析
第 7 页 · 共 10 页

## Slide 8
板端部署与工程指标（RK3588）
ATK-DLRK3588 / Buildroot，RKNN FP16 双模型常驻 —— 精度之外，这一页回答"跑得稳不稳"
196ms
推理延迟 p50
609 帧实测
216ms
推理延迟 p95
p99 225ms，尾部可控
1445
压测帧数（零异常）
60s soak 59 帧无停顿
0
DAGM 域外误检
20 张抽样，83ms/张
维度
实测
说明
吞吐
约 5 FPS
满足 ≤5 pcs/s 产线节拍；无缺陷图只跑一级，约 70ms
模型与量化
FP16 ×2，各 7.5MB
INT8 暂不可用（RKNN 分类头异常，已定位待修）；板端归一化须 uint8 NHWC + std=255 成对
运行模式
step 按需推帧
上位机发 next 才推一帧（09-21 落地），端到端 15s 由 1 条提升到 15 条
掉电自启
S99board → start_cascade.sh
重启后自动恢复级联服务；S98boardip 固化双 IP（静态地址 + 链路本地地址）
长期机制
4 套常驻
看门狗 1min（连续 3 次异常自动重启）/ 健康 5min / 磁盘 6h / 域外误检监控 1h（阈值 5% 告警）
数据回流
难例自动归档
周级难例回流（已修命名冲突与 0 字节校验）；标签审计脚本可复跑
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统 · 模型训练与边缘部署分析
第 8 页 · 共 10 页

## Slide 9
总结与后续计划
已完成"数据 → 训练 → 评估 → 部署 → 运维"完整闭环；下一步的重心从"训得更好"转向"用得更真"
已达成
1
数据闭环成立
NEU 6 类 1800 张 + DAGM 无缺陷 6000 张，域外误检 64.4% → 0%。
2
架构破局：双模型级联
误检 0% 与 top-1 97.8% 兼得，mAP50 0.7393 不掉点，上位机协议零改动。
3
评估口径可信
cal 178 调参 / holdout 182 汇报，切分可复现审计，结论不再自证。
4
工程侧完整
约 5 FPS 实时、掉电自启、step 按需推帧、四套长期监控机制常驻。
后续计划
1
真实产线实拍验证
现有结论全部来自公开数据集；需拿现场图验证域外误检是否仍为 0%。
2
扩展类数据补齐与重训
16 类体系已全链路就绪，待补齐 10 个扩展类的标注数据后重训并转 RKNN 上板。
3
弱类攻坚：换数据源而非调参
crazing 已判为特征问题（阈值与微调均证无效），需补充更高质量样本。
4
论文与答辩物料
补写负样本消融、双模型级联与类别扩展章节；准备答辩口径与可复跑脚本清单。
一句话总结
在热轧带钢缺陷检测上，RK3588 边缘端做到 holdout mAP50 0.7393、域外误检 0%、板端 p50 196ms，类别体系已扩至 16 类 —— 关键不是把模型训得更大，而是用负样本闭环发现问题、用双模型级联绕开 tradeoff。
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统 · 模型训练与边缘部署分析
第 9 页 · 共 10 页

## Slide 10
类别体系扩展与上位机联调
交付边界前推一格：类别从 6 类扩到 16 类并打通全链路，上位机随类别数动态适配
类别体系：6 类 → 16 类
已实测部署（6 类）
crazing 龟裂 · inclusion 夹杂物 · patches 斑块 · pitted_surface 麻面 · rolled-in_scale 轧入氧化皮 · scratches 划痕
新增扩展类（10 类 · 待重训）
工业常见：edge_crack 边裂 · scab 结疤 · pitting 点蚀 · roll_mark 辊印 · wavy_edge 边浪 · oxide_scale 氧化铁皮压入
表面处理：stain 污渍 · oil_spot 油污 · water_spot 水渍 · rust 锈蚀
口径说明：16 类体系已在协议层、板端标签表、上位机显示全链路打通并可复跑验证；模型权重仍为已实测的 6 类，扩展类需补齐标注数据后重训才产生检出能力。
全链路同步改造（7 处）
类别字典
中文名表 + 分类配色表扩到 20 条，前 6 类配色保持不动（历史图表与论文已引用）
板端标签
级联服务与单模型服务同步扩展 NAMES / 备选类别表，协议与上位机保持零改动兼容
可视化适配
分布图从"固定 6 行"改为按面板高度动态定行数，柱色改为按类别名取色，与画布缺陷框配色一致
动态跟随
界面类别从模型 names 动态读取、历史页下拉从数据库取，无硬编码，换模型即自动适配
上位机联调：三类缺陷修复
① 统计口径不一致：开始检测时统计归零但记录表未清，导致"底表有 NG、右侧显示 1"的误判 → 两者同步归零
② 缺陷框同色：边缘结果配色被硬编码为单一红色，丢失分类配色 → 改为按类别取色
③ 结果不统一：板端回传英文类名直接上屏 → 显示层映射中文，入库口径仍保留英文原名（不污染历史数据）
验证与回归
· 16 类映射自检：无缺中文名 / 无缺颜色 / 无重复配色
· 联调回归：功能用例 22 / 28，较改造前基线净增 1 项
· 停止复位专项：全部通过，无回归
· 全部改造点可复跑脚本验证，非口头结论
基于 RK3588 的轻量化工业缺陷检测系统 · 模型训练与边缘部署分析
第 10 页 · 共 10 页